## Slide 1
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
Curso de Engenharia de Software • Sistemas Automatizados
Sistema Automatizado de Portão de Garagem
Desenvolvimento e Simulação de Lógica Ladder em CLP
Kauê Melo Diniz — RA: 823130975
Orientador: Prof. Robson Calvetti
2026

## Slide 2
Roteiro da Apresentação
• O problema: o portão de garagem automático
• Descrição do sistema e seu comportamento
• Arquitetura e modelagem (CLP e PLC Fiddle)
• A lógica de controle em Ladder
• Problemas encontrados e soluções
• Demonstração da simulação e resultados
• Conclusão
A3 — Sistemas Automatizados — Kauê Melo Diniz

## Slide 3
1. O Problema
• Portões de garagem automáticos são comandados, normalmente, por um único botão (como um controle remoto).
• Apesar de parecer simples, a cada toque o sistema precisa decidir:
  – Abrir, fechar, parar ou retomar o movimento?
• E ainda tratar situações de segurança:
  – Detecção de obstáculo (fotocélula)
  – Parada de emergência
• Desafio: projetar essa lógica em linguagem Ladder, de forma segura e previsível, usando um só botão.
A3 — Sistemas Automatizados — Kauê Melo Diniz

## Slide 4
2. Descrição do Sistema
• Fechado + botão → abre até o fim
• Em movimento + botão → para na posição atual
• Parado no meio + botão → retoma o mesmo movimento
• Aberto + botão → fecha
• Aberto e parado por 10 s → fecha sozinho (automático)
• Obstáculo durante o fechamento → para e reabre por segurança
• Emergência acionada → desliga tudo; ao soltar, fica parado até novo comando
A3 — Sistemas Automatizados — Kauê Melo Diniz

## Slide 5
3. Entradas e Saídas
Entradas (sensores)
• Botão de comando (único)
• Fim de curso – aberto
• Fim de curso – fechado
• Fotocélula (obstáculo)
• Botão de emergência
Saídas (atuadores)
• Motor – sentido de abrir
• Motor – sentido de fechar
• Sinaleiro de advertência
+ memórias internas e 1 temporizador (fechamento automático)
A3 — Sistemas Automatizados — Kauê Melo Diniz

## Slide 6
4. Arquitetura e Modelagem
• CLP (Controlador Lógico Programável): executa a lógica em ciclo de varredura (scan) — lê entradas, processa, atualiza saídas, repetidamente.
• Ferramenta: PLC Fiddle — simulador online de Ladder, recomendado na especificação.
  – Permite criar variáveis, montar a lógica e testar sem hardware físico.
• Metodologia seguida:
  – Especificar o comportamento esperado
  – Levantar entradas, saídas, memórias e temporizador
  – Implementar a lógica rung a rung
  – Validar por cenários de teste
A3 — Sistemas Automatizados — Kauê Melo Diniz

## Slide 7
5. A Lógica de Controle (Ladder)
• Solução organizada em 18 linhas (rungs), executadas de cima para baixo.
• Três técnicas-chave fizeram o sistema funcionar:
  – Pulso do botão (detecção de borda): cada toque gera uma única ação.
  – Memórias Set / Reset: registram o estado dos comandos (abrir/fechar).
  – Instantâneo de movimento: 'foto' do estado no início do ciclo, para parar e retomar não se confundirem.
• Intertravamento de segurança para obstáculo e emergência.
• Temporizador on-delay (10 s) para o fechamento automático.
A3 — Sistemas Automatizados — Kauê Melo Diniz

## Slide 8
Problemas Encontrados e Soluções
• Disputa entre Set e Reset no mesmo ciclo → o portão não abria no 1º toque.
  – Solução: executar o Reset antes do Set.
• Depois, o portão não parava no meio do movimento.
  – Solução: 'instantâneo de movimento' (estava abrindo / estava fechando).
• Fechamento automático acionava o motor direto, sem a trava de segurança.
  – Solução: redirecionar para o comando interno correto.
• Após a emergência, o portão voltava a se mover sozinho.
  – Solução: rung que zera os comandos durante a emergência.
Estas descobertas práticas são a principal contribuição do trabalho.

## Slide 9
6. Demonstração da Simulação
• A lógica completa está pública e pode ser simulada online:
plcfiddle.com/fiddles/4c5b9150-3a33-47d7-8011-9ba8750eeeb1
• Para reproduzir: abrir o link, deixar o portão fechado (fim de curso fechado ligado) e acionar as entradas conforme os cenários.
• Observar as saídas: motor de abrir, motor de fechar e sinaleiro.
• Demonstração ao vivo: abrir → parar no meio → retomar → fechar → obstáculo reabre.
A3 — Sistemas Automatizados — Kauê Melo Diniz

## Slide 10
Resultados — 8 Cenários Testados
• 1. Fechado + botão → abre até o fim
• 2. Botão durante o movimento → para
• 3. Parado no meio + botão → retoma estável
• 4. Aberto + botão → fecha
• 5. Obstáculo no fechamento → reabre
• 6. Aberto 10 s → fecha sozinho
• 7. Emergência → desliga tudo
• 8. Solta emergência → não anda sozinho
8 / 8
APROVADOS
Validados de duas formas independentes, com resultados idênticos.
A3 — Sistemas Automatizados — Kauê Melo Diniz

## Slide 11
7. Conclusão
• A lógica em Ladder implementa, de forma segura, todo o comportamento especificado do portão.
• Os 8 cenários de teste foram integralmente aprovados.
• O processo evidenciou conceitos essenciais de CLP:
  – A importância da ordem de execução dos rungs.
  – O tratamento cuidadoso de memórias de estado.
• A linguagem Ladder mostrou-se adequada e suficiente para a automação proposta.
• Trabalhos futuros: implementação em CLP real, sinalização sonora e sensor de corrente no motor.
A3 — Sistemas Automatizados — Kauê Melo Diniz

## Slide 12
Obrigado!
Perguntas?
Kauê Melo Diniz — RA: 823130975
Sistemas Automatizados • Prof. Robson Calvetti